## Slide 1
벼 이상 검출 AI 시스템
Presented by: 조영수,최용우,권석모,윤왕규
RAICE조
Page.01

## Slide 2
조영수
Team Leader
윤왕규
Team Member
최용우
Team Member
Group Members
Env. Alpaco I Rice
권석모
Team Member
Page.02

## Slide 3
WE ARE HERE!
PROCESS
발표
주제 선정
데이터 전처리
모델 학습
01 주차
02 주차
03 주차
04 주차
  AI Hub 활용
  Augmentation
  이미지 채널 추출
  SegFormer
Page.03

## Slide 4
Page.04
AI agriculture Trend

## Slide 5
Service Flow
Introduction
Goal
Datasets & Pre-processing
Model
Result
Conclusion & Future Work
Content
Page.05

## Slide 6
저조도 및 악천후 segmentated image
무선 통신
벼 생육 이미지
Finetuned Segmentation Model
이미지 전처리
Segmentation Model Finetuning
저조도 & 농업 정밀 데이터
농업 정밀 데이터
농업 정밀 데이터
이미지 증강
Segmentation Model Finetuning
Finetuned Segmentation Model
벼 이상 segmentated image
이상 없는 벼 수확
SERVICE FLOW
학습
학습
Drone
Ground
테스트
테스트
Page.06

## Slide 7
Introduction
자동화
분석한 이미지 데이터와 기타 농사에 필요한 데이터를 바탕으로 농기계를 운용시 작물의 상태에 따라, 비료, 잡초제거,물주기 등 농기계가 이에 따라 작업 함으로써, 부족한 농촌인력 대체와 노지의 주요 핵심 작물에 대한 농업자동화를 위한 정밀농업 농기계의 자율주행 인공지능 기능을 수행 하도록 한다.
효률적인 관리
농부의 주관적인 경험에 의한 농사에서 작물의 생육 시기별 관리와 병충해/자연 재해로로 인한 생육이상 (벼의 경우 도복, 결주, 도열병, 생육부진)을 작물의 주기적인 상태 이미지 분석을 통한 과학적인 관리를 하여 최상의 품질과 효율적인 수확을 거둘 수 있도록 한다
Page.07

## Slide 8
Dataset
농업 정밀
저조도 환경
벼 생식 이상
Page.08

## Slide 9
Dataset
농업 정밀 데이터
출처: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/
view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=526
Page.09

## Slide 10
Dataset
저조도 환경 데이터셋
출처: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/
view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=526
Page.10

## Slide 11
Dataset
벼 생육이상 데이터
출처: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=71483
Page.11

## Slide 12
Data Augmentation
: 실제 환경과 비슷하게 만들어줄 수 있는 기법 (Albumentation)
Augmentation 종류 | 설명 | 적용한 이유
Horizontal Flip | Horizontal 방향으로 flip Horizontal Flip의 확률을 조절 | 수평 방향으로 찍은 데이터도 추가할 수 있도록 적용함
Color Jitter | 밝기, 대비, 채도, 색상 조절 밝기,대비,채도 [0,1] 색상 [-0.5, 0.5] | 저조도 환경을 고려하기 위해서 이미지 증강
Blur | Blur를 적용 Gaussian blur, motion blur 사용 | 영상의 움직이 있을 경우와 사물을 멀리서 찍혔을 경우 고려하기 위해 사용함
Rain | Rain 효과 적용 Random으로 비슷한 상황 만듦 | 악천후 데이터 수집을 대체하기 위해 이미지 증강 사용함
Page.12

## Slide 13
  근적외선, 적외성 파장 영역까지 기록한 이미지
    세분화된 대역의 스펙트럼 정보를 얻어
      특정 대상이나 물질을 더 쉽게 식별하는 것이 가능
        특히 농업에는 분광 이미지를 사용함
  벼 생육 식별 데이터
    RedEdge
      식물의 스트레스를 먼저 포착할 수 있는 중요한 적색 경계 지역
    NIR (Near-infrared spectometer)
      근적외선 영역의 빛을 이용하여 유기화합물의 정성,정량에 적용
    Red, Green, Blue, NIR(적외선), RedEdge로 구성
      Blue와 Red는 차이가 없음
      Green, NIR, RedEdge로 merge한 데이터 적용
Pre-Processing
: 다분광 이미지
출처: https://m.blog.naver.com/airsens17/221376923266
Page.13

## Slide 14
Model
: SegFormer
  간단하고 효율적이고 간편한 모델
    Multi-scale feature
      계층적 구조의 transformer encoder
      Positional encoding 제외하여 다양한 테스트에 적용 가능
    MLP로만 이루어진 MLP decoder
      Global attention과 encoder에서 받은 feature 결합하여 표현
출처:https://arxiv.org/abs/2105.15203
Page.14

## Slide 15
Result
: 벼 생육 이상 데이터
Page.13
Mean IOU
Validation Loss

## Slide 16
Result
: 벼 생육 이상 데이터
Page.13
Original
Ground Truth
Predict

## Slide 17
Result
: 정밀 농업 데이터
Page.13
Mean IOU
Validation Loss

## Slide 18
Result
: 정밀 농업 데이터

## Slide 19
Result
: 정밀 농업 + 저조도 + 악천후

## Slide 20
Conclusion
벼 생육 이상 검출 AI 시스템
  Segformer를 이용한 벼 이상 검출 segmentation 시스템 개발
  드론을 통해 벼 이상 영역 검출
      벼 생육 이상 데이터 학습
  트랙터를 통해 자율주행 및 수확
      정밀 농업 데이터 + 저조도 환경 데이터 학습
Limitation
  모델 복잡도
    실제 자율중행에 적용하기 위해서 inference 속도 개선 필요
  Real-world에 적용 한계
    Domain range가 다르기 때문에 원하는 segmentation 불가

## Slide 21
Future work
트렉터와 드론 통신
  드론와 트랙터의 통신
    효과적이고 효율적인 다양한 작물 수확 및 수분 조절
Real-time segmetation 모델 개발
  Efficient attention을 Hydra attention으로 대체
    Real-time에서 적용 가능한 서비스 구현
Page.20
출처: https://arxiv.org/abs/2209.07484

## Slide 22
Thank you!
Q&A